Урок физики в 11 классе.

Подготовила учитель физики Красноперова Н.А.

Тема урока: «Шкала электромагнитных излучений».

Тип урока: комбинированный урок

Цели урока:

- образовательные: сформировать понятие о видах электромагнитных излучений, классифицировать электромагнитныеизлучения на уровне восприятия, осмысления, первичного закрепления знаний.

- Закрепить знания о том, как происходит излучение света, познакомить с различными видами источников света, объяснить природу линейчатого полосатого и сплошного спектров, суть спектрального анализа.

- развивающие: развитие логического мышления (мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация), формирование мировоззрения, развитие познавательной активности

- воспитательные: развитие коммуникационных компетенций и умения работать в группах.

Организация урока: Урок - семинар, в ходе которого рассматриваются характеристики всех видов излучения, с учетом ранее изученных радиоволн и света.

Оборудование:  таблица «Шкала электромагнитных излучений» у каждого ученика;  компьютерные презентации.

План урока:

- Организационный момент

- Целеполагание и мотивация

- Актуализация опорных знаний.

- Проверка домашнего задания.

- Изучение нового материала, в том числе и объяснение.

- Закрепление материала, изученного на данном уроке и ранее пройденного, связанного с новым.

- Обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ранее полученными и сформированными.

- Домашнее задание.

- Подведение итогов урока.

Ход урока:

- Оргмомент

Проверка готовности учащихся и класса к уроку.

- Целеполагание и мотивация

Формулировка  темы и целей урока в действиях учащихся.

- Актуализация опорных знаний.

Связь данного учебного материала с предыдущим и последующим изучением курса физики.

Ранее на уроках мы с вами изучили радиоволны и видимое излучение (свет). На сегодняшнем уроке мы познакомимся с остальными видами излучений, и систематизируем все знания по электромагнитным волнам. На уроке мы будем пользоваться шкалой электромагнитных волн, размещенной на форзаце учебника.

- Проверка домашнего задания

Учащиеся подготовили презентации по теме: «Виды спектров. Спектральный анализ».

Приложение 1

- Изучение нового материала, в том числе и объяснение.

Вступительное слово учителя.

- Закрепление материала, изученного на данном уроке и ранее пройденного, связанного с новым.

Вспомним характеристики радиоволн. Что такое радиоволны? Как их получают? Каковы свойства? Где применяются?

Радиоволны – это электромагнитные волны с длиной волны   λ=10-3—103 м., а частотный диапазон их ν = 105—1011 Гц. Определите диапазоны по таблице сами.

Получают радиоволны с помощью колебательных контуров и макроскопических вибраторов.

Свойства:

Радиоволны различных частот и с различными длинами волн по-разному поглощаются и отражаются средами, проявляют свойства дифракции и интерференции.

Применение: Радиосвязь, телевидение, радиолокация.

Инфракрасное излучение. Электромагнитное излучение, занимающее на шкале электромагнитных волн область между красными лучами и радиоизлучением, чему соответствует диапазон длин волн

от ~ 760 нм до ~ 2 мм.

Солнечное излучение включает в себя также э/м волны, частоты которых ниже или выше видимого диапазона.

Видеофрагмент об обнаружении инфракрасных лучей.

ИК-излучение было открыто в 1800 г. английским физиком и астрономом Вильямом Гершелем. Частота этого излучения меньше частоты красного света. Диапазон ИК-излучения находится между 3*1011—4*1014 Гц.

Источники ИК-излучения: Солнце (50% его полного излучения), лампы накаливания с вольфрамовой нитью (70–80% их излучения), угольная электрическая дуга, и, вообще, любое нагретое тело; излучается атомами и молекулами вещества.

Человек излучает электромагнитные волны λ»9*10-6 м.

Свойства:

1.Проходит через некоторые непрозрачные тела, также сквозь дождь, дымку, снег.

2.Производит химическое действие на фотопластинки.

3.Поглощаясь веществом, нагревает его.

4.Вызывает внутренний фотоэффект у германия.

5.Невидимо.

6.Способно к явлениям интерференции и дифракции.

Применение:

- Получают изображения предметов в темноте, приборах ночного видения (ночные бинокли), тумане.

- Используют в криминалистике, в физиотерапии.

- в промышленности для сушки окрашенных изделий, стен зданий, древесины, фруктов.

Свет (видимое излучение)

Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая человеческим  глазом (от красного до фиолетового):

Диапазон длин волн:              λ=8*10-7—4*10-7 м.

Частотный диапазон:             ν=4*1014—8*1014 Гц

Видимое излучение

|  | Видимое излучение |
| --- | --- |
| Длина волны (м) | 6,7· 10-7 - 3,8 ·10 -7 |
| Частота (Гц) | 4· 1014 - 8· 1014 |
| Энергия (ЭВ) | 1,65 – 3,3 ЭВ |
| Источник | Солнце, лампа накаливания, огонь |
| Приемник | Глаз, фотопластинка, фотоэлементы, термоэлементы |
| История открытия | Меллони |
| Применение | Зрение Биологическая жизнь |

5. Ультрафиолетовое излучение

|  | Ультрафиолетовое излучение |
| --- | --- |
| Длина волны (м) | 3,8 10 -7 - 3 ·10 -9 |
| Частота (Гц) | 8 ·1014 - 10 17 |
| Энергия (ЭВ) | 3,3 – 247,5 ЭВ |
| Источник | Входят в состав солнечного света Газоразрядные лампы с трубкой из кварца Излучаются всеми твердыми телами , у которых температура больше 1000 ° С, светящиеся ( кроме ртути) |
| Приемник | Фотоэлементы, Фотоумножители, Люминесцентные вещества |
| История открытия | Иоганн Риттер, Лаймен |
| Применение | Промышленная электроника и автоматика, Люминисценнтные лампы, Текстильное производство Стерилизация воздуха |

6. Рентгеновское излучение

|  | Рентгеновское излучение |
| --- | --- |
| Длина волны(м) | 10 -9 - 3 ·10 -12 |
| Частота(Гц) | 3 ·1017 - 3 ·10 20 |
| Энергия(ЭВ) | 247,5 – 1,24 ·105 ЭВ |
| Источник | Электронная рентгеновская трубка ( напряжение на аноде – до 100 кВ. давление в баллоне – 10-3– 10-5 н/м2, катод – накаливаемая нить . Материал анодов W,Mo, Cu, Bi, Co, Tl и др. Η = 1-3%, излучение – кванты большой энергии) Солнечная корона |
| Приемник | Фотопленка, Свечение некоторых кристаллов |
| История открытия | В. Рентген, Милликен |
| Применение | Диагностика и лечение заболеваний ( в медицине), Дефектоскопия ( контроль внутренних структур, сварных швов) |

7. Гамма - излучение

|  | Гамма - излучение |
| --- | --- |
| Длина волны(м) | 3,8 ·10 -11 - меньше |
| Частота(Гц) | 8· 1014 - больше |
| Энергия(ЭВ) | 9,03 ·103 – 1, 24 ·1016 ЭВ |
| Источник | Радиоактивные атомные ядра, ядерные реакции, процессы превращения вещества в излучение |
| Приемник | счетчики |
| История открытия |  |
| Применение | Дефектоскопия; Контроль технологических процессов; Терапия и диагностика в медицине |

Учащиеся формулируют вывод:

Вся шкала электромагнитных волн является свидетельством того, что все излучения обладают одновременно квантовыми и волновыми свойствами. Квантовые и волновые свойства в этом случае не исключают, а дополняют друг друга. Волновые свойства ярче проявляются при малых частотах и менее ярко — при больших. И наоборот, квантовые свойства ярче проявляются при больших частотах и менее ярко — при малых. Чем меньше длина волны, тем ярче проявляются квантовые свойства, а чем больше длина волны, тем ярче проявляются волновые свойства. Все это служит подтверждением закона диалектики (переход количественных изменений в  качественные).

- Обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ранее полученными и сформированными.

В рабочих тетрадях заполняется таблица.

| Виды излучений | Диапазон длин волн (частот) | Примеры источников | Свойства | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиоволны |  |  |  |  |
| Инфракрасное |  |  |  |  |
| Видимое |  |  |  |  |
| Ультрафиолетовое |  |  |  |  |
| Рентгеновское |  |  |  |  |
| Гаммаизлучение |  |  |  |  |

- Домашнее задание.

§ 84-86 (таблица)

- Подведение итогов урока.

Ответить на вопрос:

-Что позволяет объединить все виды электромагнитного излучения в одну шкалу электромагнитных волн?

Литература:

- Физика. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чагурин. М. : Просвещение, 2011.

- Диск «Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс»( ))) «Кирилл и Мефодий, 2006)

- Диск « Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 классы»( ( 1С: «Дрофа» и «Формоза» 2004)

- Ресурсы Интернета